## Slide 1: Elektronisch stemmen
2019
2024 V0,9
Voorzitters training G1

## Slide 2
Inleiding
Theoretisch deel
Praktisch deel
Afsluitend deel
Programma

## Slide 3
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
Praktisch deel
Afsluitend deel

## Slide 4: Elektronisch stemmen lokale verkiezingen 2019
Gemeenten die in 2024 voor het eerst stemmen met SMMT systemen
  2 nieuwe gemeentes
Gemeenten die in 2019 voor het eerst stemmen met SMMT systemen
  1 nieuwe gemeente
Gemeenten die in 2018 voor het eerst stemmen met SMMT systemen
  17 Brussel, 12 Vlaanderen, 9 Duitstalige gemeenschap
Gemeenten die sinds 2012 stemmen met SMMT systemen
  2 Brussel, 151 Vlaanderen

## Slide 5: Doelstellingen van de training
Van elk onderdeel van het stemsysteem weten waarvoor het dient
Proces van opstarten tot en met afsluiten beheersen
Weten wat te doen bij problemen en incidenten
Kennis en vertrouwen ontwikkelen om bijzitters en kiezers te begeleiden

## Slide 6: Wat is het belang van de training
Beter opgeleide voorzitters zijn beter in staat hun taken uit te voeren
Bijzitters worden beter begeleid en aangestuurd
Kiezers worden beter door het stemproces geleid
Beter opleiden leidt tot een soepeler verloop van de stemming in het stembureau en het terugdringen van niet noodzakelijke interventies

## Slide 7
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
Praktisch deel
Afsluitend deel

## Slide 8
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Overzicht stembureau
  Installatie stemsystemen
  Opstarten stemsystemen
  Stemmen
  Stemming/stembureau sluiten

## Slide 9: Overzicht stembureau
Stembureau inrichting: tafels, stoelen, stemhokjes, kiezerslijst, schrijfgerei, stempels, kieswet, posters met kandidaatlijsten, enveloppen, etc.
Verzegelde envelop met twee USB-sticks
Verzegelde envelop met stembureaucode en wachtwoord
Voorzitterssysteem, incl. 50 smartcards + elektronische stembus
Ongeveer 5 stemcomputers
Transportkoffers stemcomputers en voorzitterssysteem
Notes: De lege verzegelbare enveloppen zijn belangrijk, want daar moeten na sluiting van het stembureau de volgende zaken (gescheiden van elkaar) verzegeld en ondertekend bewaard worden:
Alle stembiljetten uit de stembus;
Twee USB sticks
Ondertekende kerncijferrapporten
& alle overige voorgeschreven formulieren en documenten, zoals aanstiplijsten, formulier presentiegelden, volmachten + attesten, niet opgekomen kiezers, niet opgekomen bijzitters, etc.

## Slide 10: Overzicht stembureau
Geadviseerde opstelling generatie II
Bijzitter (bij ingang)
Bijzitter
(staand)
Bijzitter
(staand)
secretaris
voorzitter
bijzitter
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
bijzitter
Tafel voor de leden van het stembureau
PM
Stembus
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
De opstelling van de stembus t.o.v. Het voorzitterssysteem zorgt ervoor dat de onderling verbindende kabels niet dwars over het scherm lopen.

## Slide 11: Overzicht stembureau
Geadviseerde opstelling generatie I
Bijzitter (staand)
Bijzitter
(bij ingang)
Bijzitter
(staand)
secretaris
bijzitter
bijzitter
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
Stemhokje
voorzitter
Tafel voor de leden van het stembureau
PM
Stembus
Zorg voor goede taakverdeling bijzitters!
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie stemsystemen
De opstelling van de stembus t.o.v. Het voorzitterssysteem zorgt ervoor dat de onderling verbindende kabels niet dwars over het scherm lopen.

## Slide 12: Overzicht stemsysteem
In het stemhokje
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen.

## Slide 13: Overzicht stembureau
In het stemhokje
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 14: Overzicht stembureau
In één stemhokje
  Stemvalidatie
Notes: Er wordt op tenminste één van de stemcomputers in ieder stembureau een handscanner geïnstalleerd, teneinde de kiezer in de gelegenheid te stellen deinhoud van de QR-code te controleren.

## Slide 15: Overzicht stemsysteem
Op de tafel van de voorzitter
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 16: Overzicht stembureau
Op de tafel van de voorzitter
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 17: Overzicht stemsysteem
Naast de tafel van de voorzitter
Notes: Als het goed is heeft de technische dienst de stembus scanner en de automatische klep inmiddels samengevoegd en op de stembusdeksel gemonteerd. Bovendien zijn deze samengevoegde onderdelen onderworpen aan een eerste fase diagnose test.
In het stembureau is de deksel op de stembus geplaatst en moet verbonden worden met het voorzitterssysteem.
De 2 USB sticks zitten in verzegelde enveloppen en moeten bij de opstart achter in de elektronische stembus worden gestoken.

## Slide 18
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Overzicht stembureau
  Installatie stemsystemen
  Opstarten stemsystemen
  Stemmen
  Stemming/stembureau sluiten

## Slide 19: Overzicht van de aansluitingen
Het voorzitterssysteem en de stembus
E1 | DC-voeding | D1
E2 | USB - data | D2
E3 | USB-stick 1 | 
E4 | USB-stick 2 | 
E5 | AC-voeding | 230VAC
USB1 | kaartlezer
USB2 | muis
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
TIP:
ZORG ERVOOR DAT DE KABEL TUSSEN DE STEMBUS EN HET VOORZITTERSSYSTEEM VASTGEMAAKT WORDT AAN EEN TAFELPOOT.
ZORG ERVOOR DAT DE VOEDINGSKABEL NAAR DE STEMBUS NIET IN DE LOOP IS GEPLAATST IVM STRUIKELGEVAAR

## Slide 20: Installatie en aansluitingen
Het voorzitterssysteem en de stembus
D1 | DC-voeding | E1
D2 | USB - data | E2
 | USB-stick 1 | E3
 | USB-stick 2 | E4
230VAC | AC-voeding | E5
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
TIP:
ZORG ERVOOR DAT DE KABEL TUSSEN DE STEMBUS EN HET VOORZITTERSSYSTEEM VASTGEMAAKT WORDT AAN EEN TAFELPOOT.
ZORG ERVOOR DAT DE VOEDINGSKABEL NAAR DE STEMBUS NIET IN DE LOOP IS GEPLAATST IVM STRUIKELGEVAAR

## Slide 21: Installatie en aansluitingen
De stemcomputer
RS232 | alarmdoos
AC | 230VAC kabel
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
TIP:
ZORG ERVOOR DAT IEDERE STEMHOK EEN CONTACTDOOS HEEFT EN ZORG DAT DE VOEDINGSKABEL VASTGEMAAKT WORDT AAN EEN POOT VAN HET STEMHOKJE.
ZORG ERVOOR DAT DE ALARMDOOS VAN BUITEN HET STEMHOKJE ZICHTBAAR WORDT OPGEHANGEN EN ZORG DAT DE KABEL NIET OVER DE VLOER IN DE LOOP VAN DE KIEZER LIGT.

## Slide 22: Installatie en aansluitingen
De stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
NB:
Zorg ervoor dat iedere stemcomputer voorzien is van een verse rol thermisch papier.
Verwijder alle rollen die er al in zaten van de vorige verkiezingen.
Werk alleen met de papierrollen die nu geleverd zijn.

## Slide 23: Installatie en aansluitingen
De stemcomputer
RS232 | alarmdoos
DC | AC/DC adapter kabel
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
TIP:
ZORG ERVOOR DAT IEDERE STEMHOK EEN CONTACTDOOS HEEFT EN ZORG DAT DE VOEDINGSKABEL VASTGEMAAKT WORDT AAN EEN POOT VAN HET STEMHOKJE.
ZORG ERVOOR DAT DE ALARMDOOS VAN BUITEN HET STEMHOKJE ZICHTBAAR WORDT OPGEHANGEN EN ZORG DAT DE KABEL NIET OVER DE VLOER IN DE LOOP VAN DE KIEZER LIGT.

## Slide 24: Installatie en aansluitingen
De stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
NB:
Zorg ervoor dat iedere stemcomputer voorzien is van een verse rol thermisch papier.
Verwijder alle rollen die er al in zaten vanuit de fabriekslevering.
Werk alleen met de nieuw volle papierrollen die apart nageleverd zijn.

## Slide 25
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Overzicht stembureau
  Installatie stemsystemen
  Opstarten stemsystemen
  Stemmen
  Stemming/stembureau sluiten

## Slide 26: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op
Op instructie opstarten stemcomputers met USB-sticks
Doorgaan met stap 5 totdat alle stemcomputers zijn opgestart
Terugsteken USB-stick in de elektronische stembus
Stemming openen
Voorzitters + bijzitters nemen positie in en er kan test gestemd worden.

## Slide 27: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord

## Slide 28: Stembureaucode + wachtwoord
Notes: SVP wijzen op de belangrijke punten:
Stembureau code is niet hoofdletter gevoelig.
Wachtwoord kan meerdere keren worden ingegeven
PIN-code voor deblokkeren stemcomputers

## Slide 29: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op

## Slide 30: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op

## Slide 31: USB sticks in elektronische stembus
Steek beide USB-sticks in E3 en E4
Notes: LET OP:
VERGEET NIET DE VOORZITTERS TE INSTRUEREN VOOR OPENING VAN DE STEMMING TE LATEN CONTROLEREN OF DE STEMBUS LEEG IS EN MET DE 2 AANTREKZEGELS DE STEMBUS TE VERZEGELEN!!!!!

## Slide 32: Opstarten voorzitterssysteem
Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de knop wit oplicht
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 33: Opstarten voorzitterssysteem
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
LET OP:
STEEK HET FORMULIER MET DE STEMBUREAUCODE EN HET WACHTWOORD WEER TERUG IN DE ENVELOP EN BEWAAR HET BUITEN HET BEREIK VAN HET PUBLIEK.

## Slide 34: Opstarten voorzitterssysteem
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 35: Opstarten voorzitterssysteem
Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de knop blauw oplicht
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 36: Opstarten voorzitterssysteem
Niet hoofdletter gevoelig!!

## Slide 37: Opstarten voorzitterssysteem
Niet hoofdletter gevoelig!!

## Slide 38: Opstarten voorzitterssysteem
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 39: Opstarten voorzitterssysteem

## Slide 40: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op
Op instructie opstarten stemcomputer met USB-stick’s

## Slide 43: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 44: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 45: Opstarten stemcomputer

## Slide 46: Opstarten stemcomputer

## Slide 47: Opstarten stemcomputer
Neem nu 1 of 2 USB-sticks uit de elektronische stembus en ga naar de eerste stemcomputer in het meest linkse stemhokje.
Het scherm van het voorzitterssysteem toont de volgende status:
Notes: TIP:
HOUDT EEN VASTE VOLGORDE AAN, BIJV. VAN LINKS NAAR RECHTS. ZO ONTSTAAT ER MINDER RISICO OP OVERSLAAN.

## Slide 48: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 49: Opstarten stemcomputer
16
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 50: Opstarten stemcomputer
Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot het aanraakscherm informatie toont en sluit beide kleppen als het opstartproces helemaal afgerond is
Aan/uit
USB
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 51: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Indien dit scherm zicht baar is dan is de opstartprocedure net begonnen en dan kunt u rustig de stappen op het scherm volgen.

## Slide 52: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Op een gegeven moment zal het systeem u vragen de USB stick te verwijderen en zal het opstartproces verder gaan

## Slide 53: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Als het hele systeem heeft gecontroleerd of alle onderdelen goed functioneren zal dit scherm getoond worden kort voordat de stemcomputer klaar is voor gebruik door de eerste kiezer.

## Slide 54: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Nu is de stemcomputer klaar voor gebruik door de eerste kiezer.

## Slide 55: Opstarten stemcomputer
Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot het aanraakscherm informatie toont en sluit beide kleppen (optioneel met sleutel 1005) als het opstartproces helemaal afgerond is
Aan/uit
USB
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 56: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Indien dit scherm zicht baar is dan is de opstartprocedure net begonnen en dan kunt u rustig de stappen op het scherm volgen.

## Slide 57: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Op een gegeven moment zal het systeem u vragen de USB stick te verwijderen en zal het opstartproces verder gaan

## Slide 58: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Als het hele systeem heeft gecontroleerd of alle onderdelen goed functioneren zal dit scherm getoond worden kort voordat de stemcomputer klaar is voor gebruik door de eerste kiezer.

## Slide 59: Opstarten stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Nu is de stemcomputer klaar voor gebruik door de eerste kiezer.

## Slide 60: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op
Op instructie opstarten stemcomputer met 1 of 2 USB-sticks
Doorgaan met stap 5 totdat alle stemcomputers zijn opgestart
Terugsteken USB-stick in de elektronische stembus

## Slide 61: Terugsteken van USB-stick elektronische stembus
Notes: Als alle stemcomputers in alle stemhokjes opgestart zijn, dan kan de USB-sticks weer terug in de elektronische stembus worden gestoken
Het aangesloten voorzitterssysteem gaat dan een aantal stappen controleren voordat de stemming geopend kan worden.

## Slide 62: Terugsteken van USB-stick elektronische stembus
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Na de laatste stap drukt u op de knop einde om de stemming te kunnen openen

## Slide 63: Terugsteken van USB-stick elektronische stembus
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Na de laatste stap drukt u op de knop einde om de stemming te kunnen openen

## Slide 64: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op
Op instructie opstarten stemcomputer met 1 of 2 USB-sticks
Doorgaan met stap 5 totdat alle stemcomputers zijn opgestart
Terugsteken USB-stick in de elektronische stembus
Stemming openen

## Slide 65: Stemming openen
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Van dit scherm is het van belang alleen maar om de knop ‘Verkiezing openen’ te selecteren. Alle andere opties zijn onbelangrijk voor het stembureau en voorzitters moeten niet aangemoedigd worden deze meer technische menu’s te openen.

## Slide 66: Stemming openen
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Van dit scherm is het van belang alleen maar om de knop ‘Verkiezing openen’ te selecteren. Alle andere opties zijn onbelangrijk voor het stembureau en voorzitters moeten niet aangemoedigd worden deze meer technische menu’s te openen.

## Slide 67: Opstarten stembureau
Open verzegelde envelop USB-sticks (2 stuks)
Open verzegelde envelop stembureau code + wachtwoord
Steek beide USB-sticks in de elektronische stembus (E3 + E4)
Start voorzitterssysteem op
Op instructie opstarten stemcomputer met 1 of 2 USB-sticks
Doorgaan met stap 5 totdat alle stemcomputers zijn opgestart
Terugsteken USB-stick in de elektronische stembus
Stemming openen
Voorzitters + bijzitters nemen positie in en er kan test gestemd worden
Notes: Dan bent u beland bij de laatste stap van het opstarten van het stembureau.
In principe bent u nu klaar en kunt u nog één keer controleren of:
alle stemcomputers in de stemhokjes gereed zijn
  Staan ze goed opgesteld
  Staan alle schermen aan met de mededeling dat de kaart in de kaartlezer gestoken moet worden
  Zijn alle kleppen dicht
  Zijn alle gordijnen afsluitbaar
alle alarmdozen zichtbaar aan de buitenkant van het stemhokje hangen
staat de elektronische stembus goed opgesteld:
  Is gecontroleerd dat de stembus leeg is
  Is de deksel MET DE AANTREKZEGELS verzegeld
  Is de klep achter op de stembus gesloten
  Is de elektronische klep van de stembus gesloten en staat de led op rood
  Is de kabel set veilig aan een tafelpoot vastgezet en liggen er geen kabels op de grond in de loop
staat het voorzitterssysteem aan en op het scherm waar je keuze kunt maken ‘stemmen afsluiten’ of ‘kaarten activeren’
staat alles op de voorzitterstafel gereed, kiezerslijst, pen, stempel, smartcards
zijn alle taken verdeeld? Wie staat bij de ingang, bij de stembus, bij het stemhokje, wie zit op welke stoel en wie doet wat, heeft een ieder de eed afgelegd, ..
Daarna kunnen alle leden van het stembureau hun positie kiezen en kan de voorzitter het stemlokaal openen om de eerste kiezer binnen te laten.
LET OP: ZORG DAT DIT ALLEMAAL VOOR 8.00 UUR AFGEHANDELD IS ZODAT U OP TIJD DE STEMMING KAN OPENEN

## Slide 68
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Overzicht stembureau
  Installatie stemsystemen
  Opstarten stemsystemen
  Stemmen van de Voorzitter en bijzitters/ Stemmen
  Stemming/stembureau sluiten

## Slide 69: Kaarten activeren
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
U kunt beginnen met het stemmen door kaarten te activeren en deze uit te geven aan kiezers die zich hebben geïdentificeerd, een oproepingsbrief hebben meegenomen en in de lijst met kiezers voor dit stembureau voorkomen en nog niet eerder hebben gestemd.

## Slide 70: Kaarten activeren
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen

## Slide 71: Kaarten activeren
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Na het verschijnen van het groene ‘vinkje’ kun je de kaart uit de kaartlezer verwijderen en aan de kiezer overhandigen.
Hierna instrueert u de kiezer naar een lege stemhokje te gaan
Dit proces kunt u herhalen voor iedere kiezer die zich correct heeft geïdentificeerd en waarvan is vastgesteld dat hij/zij mag stemmen.
TIP:
ZORG VOOR EEN GOEDE SPREIDING VAN DE KIEZERS OVER ALLE STEMHOKJES. ZO VOORKOMT U DAT EEN STEMCOMPUTER SNELLER ZONDER PAPIER KOMT TE STAAN EN U DUS EEN RESERVEROL MOET PLAATSEN.

## Slide 72: Kaarten activeren
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
U kunt beginnen met het stemmen door kaarten te activeren en deze uit te geven aan kiezers die zich hebben geïdentificeerd, een oproepingsbrief hebben meegenomen en in de lijst met kiezers voor dit stembureau voorkomen en nog niet eerder hebben gestemd.

## Slide 73: Kaarten activeren
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen

## Slide 74: Kaarten activeren

## Slide 75: Stemmen van de voorzitter en bijzitters
Het stemmen van de voorzitter en bijzitters gaat volgens de procedure omschreven door het IBZ
Stemming van de bureauleden: De leden brengen in het geheim hun stem uit, elk in een ander stemhokje in de mate van het mogelijke. Daarna controleren ze hun stem met de handscanner en vervolgens scannen ze hun ticket op de stembusscanner. Hun stem wordt op die manier opgeslagen en geteld.
Verifieer uw stem met de handscanner deze kan daarna worden ingescand en in de stembus gedeponeerd.
Notes: Dit is anders dan bij de vorige verkiezingen.

## Slide 76: Tijdens de verkiezingen

## Slide 77: Tijdens de verkiezingen

## Slide 78: Stemmen opslaan
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
LET OP:
zorg ervoor dat de kaart (smartcard) van de kiezer eerst wordt ingenomen voordat de kiezer zijn stembiljet bij de elektronische stembus wil scannen
Als een kiezer zijn stembiljet heeft gescand, dan kan de voorzitter dat in het scherm van zijn systeem op 2 punten zien:
Er verschijnt tijdelijk een blauw balkje met de mededeling “Stem opgeslagen”
Het tellertje voor het aantal kiezers loopt op.
LET OP:
zorg ervoor dat de kiezer zijn stembiljet in de elektronische stembus wil deponeert als de automatische klep opengaat.
Lukt dit niet voordat de klep weer gesloten is, dan vraagt u de kiezer zijn stembiljet nog een keer te scannen. De klep gaat dan weer open.

## Slide 79: Stemmen opslaan
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
LET OP:
zorg ervoor dat de kaart (smartcard) van de kiezer eerst wordt ingenomen voordat de kiezer zijn stembiljet bij de elektronische stembus wil scannen
Als een kiezer zijn stembiljet heeft gescand, dan kan de voorzitter dat in het scherm van zijn systeem op 2 punten zien:
Er verschijnt tijdelijk een blauw balkje met de mededeling “Stem opgeslagen”
Het tellertje voor het aantal kiezers loopt op.
LET OP:
zorg ervoor dat de kiezer zijn stembiljet in de elektronische stembus wil deponeert als de automatische klep opengaat.
Lukt dit niet voordat de klep weer gesloten is, dan vraagt u de kiezer zijn stembiljet nog een keer te scannen. De klep gaat dan weer open.

## Slide 80
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Overzicht stembureau
  Installatie stemsystemen
  Opstarten stemsystemen
  Stemmen
  Stemming/stembureau sluiten

## Slide 81: Stemming sluiten
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Alle tot die sluitingstijd toegelaten kiezers mogen nog stemmen.
Nadat de laatst toegelaten kiezer in het stembureau zijn/haar stem heeft uitgebracht activeert de voorzitter het menu waar de stemming gesloten kan worden.

## Slide 82: Stemming sluiten
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
De voorzitter kiest de optie ‘Stemmen afsluiten’ en vraagt alle bijzitters de stemcomputers uit te zetten zodat het afdrukken van nog meer stembiljetten onmogelijk gemaakt wordt.

## Slide 83: Stemming sluiten
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Alle tot sluitingstijd toegelaten kiezers mogen nog stemmen.
Nadat de laatst toegelaten kiezer in het stembureau zijn/haar stem heeft uitgebracht activeert de voorzitter het menu waar de stemming gesloten kan worden.

## Slide 84: Stemming sluiten
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
De voorzitter kiest de optie ‘Stemmen afsluiten’ en vraagt alle bijzitters de stemcomputers uit te zetten zodat het afdrukken van nog meer stembiljetten onmogelijk gemaakt wordt.

## Slide 85: Stemming sluiten

## Slide 86: Stemming sluiten

## Slide 87: Stemming sluiten
Notes: De voorzitter kiest de optie ‘Bevestigen’ en vraagt alle bijzitters de stemcomputers uit te zetten zodat het afdrukken van nog meer stembiljetten onmogelijk gemaakt wordt.
Het systeem gaat dan een aantal stappen nemen om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden geteld en op een veilige manier wordt opgeslagen.
Tijdens het doorlopen van die stappen worden een aantal verschillende schermen getoond die de voorzitter informeren dat die stappen goed zijn afgerond en dat de voorzitter weet dat hij even moet wachten voor de volgende handeling.
En dat is ….

## Slide 88: Kerncijferrapporten afdrukken en ondertekenen
Enkel de USB stick verwijderen als de voorzitterscomputer dat expliciet aangeeft
Notes: Het voorzitterssysteem zal op een gegeven moment het stembureau vragen om een USB-stick uit de elektronische stembus te nemen en deze samen met één van de stemcomputers te gebruiken om de kerncijferrapporten af te drukken.
Deze rapporten zijn van groot belang en moet door alle leden van het stembureau ondertekend worden. Eventuele getuigen in het stembureau mogen ook meeondertekenen.
Deze rapporten worden op het hoofdbureau gebruikt om te bepalen of de uitslag van het stembureau zoals die op de USB-sticks zijn bewaard en worden ingeleverd echt van het stembureau komen en ook niet zijn veranderd, nadat de USB-sticks het stembureau hebben verlaten.

## Slide 89: Kerncijferrapporten afdrukken en ondertekenen
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Als een USB-stick in 1 van de stemcomputers is gestoken kan de stemcomputer weer worden aangezet en dan zal het rapport geladen worden die dan afgedrukt kan worden met dezelfde printer als waarmee de stembiljetten zijn afgedrukt.
LET OP: DE STEMCOMPUTER MOET WEL EERST UITGEZET ZIJN VOORDAT DE USB-STICK INGESTOKEN WORDT EN DE STEMCOMPUTER WEER WORDT AANGEZET.

## Slide 90: Kerncijferrapporten afdrukken en ondertekenen
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Als een USB-stick in 1 van de stemcomputers is gestoken kan de stemcomputer weer worden aangezet en dan zal het rapport geladen worden die dan afgedrukt kan worden met dezelfde printer als waarmee de stembiljetten zijn afgedrukt.
LET OP: DE STEMCOMPUTER MOET WEL EERST UITGEZET ZIJN VOORDAT DE USB-STICK INGESTOKEN WORDT EN DE STEMCOMPUTER WEER WORDT AANGEZET.

## Slide 91: Kerncijferrapporten afdrukken en ondertekenen
Vergelijk met het aantal opgekomen kiezers in het kiezersregister
Hier ondertekenen
Lees de verklaring
2/3x afdrukken
Bijzitters moeten kerncijfferraport ondertekenen dus houden tot het einde.
Notes: 2X af te drukken in Vlaanderen
3X af te drukken in Brussel/Duitstalige gemeenten

## Slide 92: USB-stick terugplaatsen en stemming definitief sluiten
Notes: Als de USB stick weer wordt teruggeplaatst kunt u de stemming definitief sluiten.

## Slide 93: USB-stick terugplaatsen en stemming definitief sluiten
Notes: Nadat de teruggeplaatste USB-stick de status doorgeeft dat de kerncijferrapporten zijn afgedrukt worden verschillende schermen getoond, waarbij uiteindelijk dit scherm zichtbaar wordt.
Door de knop ‘Einde’ te selecteren is de stemming definitief gesloten en kan het voorzitterssysteem ook afgesloten worden.

## Slide 94: Stemming/stembureau sluiten
Controleer of alle apparaten zijn uitgezet
Neem beide USB-sticks uit de elektronische stembus
Steek beide USB-sticks in de envelop
Steek de ondertekende kerncijferrapporten in de envelop en verzegel/onderteken de envelop
Open de stembus
Neem alle stembiljetten eruit en steek ze in de envelop/zak en verzegel/onderteken de envelop/zak
Sluit de stembus
Steek alle overige documenten (aanstiplijsten, formulier betaling presentiegeld, lijst niet opgekomen kiezers, niet opgekomen bijzitters etc.) in de hiertoe bestemde enveloppen

## Slide 95: Het stembureau is definitief afgesloten
De voorzitter stopt de USB-sticks samen met het kerncijfferraport in de daartoe voorziene envelop. Deze wordt verzegeld en naar het kantonhoofdbureau gebracht.

## Slide 96
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Afhandeling incidenten / problemen

## Slide 97: Afhandeling incidenten/problemen
Tijdens installatie
Tijdens opstart
Tijdens de stemming
Tijdens het afsluiten

## Slide 98: Incidenten/afwijkingen bij opstart
Tijdens de opstart voert het systeem een diagnose uit
Problemen en afwijkingen zijn zichtbaar in het scherm met symbolen en/of systeemmeldingen.

## Slide 99: Incidenten/afwijkingen bij opstart voorzitterssysteem
Wachtwoord niet correct ingevoerd
Notes: In dit voorbeeld is de stembureaucode of het wachtwoord niet correct ingevoerd
Remedie:
Selecteer de blauwe pijl naar links en voer de stembureau code en wachtwoord nog een keer zeer zorgvuldig in het systeem.

## Slide 100: Incidenten/afwijkingen bij opstart voorzitterssysteem
Notes: In dit voorbeeld is de scanner van de elektronische stembus niet aangesloten.
De andere onderdelen spreken voor zich
Stembus is de hele stembus inclusief de automatische klep.

## Slide 101: Incidenten/afwijkingen bij opstart stemcomputer
Notes: Dit voorbeeld spreekt voor zich

## Slide 102: Incidenten/afwijkingen bij opstart
De eerste stap bij een incident is het controleren of (alle onderdelen van) het systeem compleet zijn en alle kabels goed zijn aangesloten  alle onderdelen loskoppelen, alles weer aansluiten en opnieuw starten
Meldt alle incidenten bij gemeentelijke coördinator elektronisch stemmen
Alle incidenten die niet zelf opgelost kunnen worden, melden bij helpdesk Smartmatic Indien het probleem niet telefonisch kan worden verholpen zal er een afspraak gemaakt worden voor een uitwisseling door een vervangend onderdeel
Notes: Stap 6:
voor voorzitterssystemen gebeurt dit binnen 30 minuten.
Voor stemcomputers gebeurt dit binnen 60 minuten

## Slide 103: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming
Afwijkingen zijn zichtbaar in het scherm met symbolen en/of systeemmeldingen.
Per symbool of melding is er een passende remedie

## Slide 104: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming voorzitterssysteem
Werken met 1 USB-stick
Elektronische klep reageert niet
Elektronische klep niet aangesloten
Stembusscanner niet verbonden
Fout bij activeren kaart
Stembusscanner reageert niet
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
Melding Remedie
Fout bij activeren kaart Kaart verwijderen en opnieuw proberen, blijft probleem bestaan  kaart in quarantaine en nieuwe kaart proberen
Stembusscanner niet verbonden automatisch klep losschroeven en USB-B connector aansluiten en voorzitterssysteem opnieuw opstarten
Stembusscanner reageert niet Voorzitterssysteem uitschakelen en opnieuw opstarten, blijft probleem bestaan assistentie roepen voor vervanging
Werken met 1 USB-stick Geen probleem, als tweede USB stick weer beschikbaar komt opnieuw insteken, dan zullen beide USB-sticks de inhoud synchroniseren
Elektronische klep niet aangesloten Controleren of de connectoren D2 en/of E2 van de x kabel goed in hun USB poort zijn gestoken
Elektronische klep reageert niet Voorzitterssysteem uitschakelen en opnieuw opstarten, blijft probleem bestaan assistentie roepen voor vervanging.
De stemming kan gewoon doorgaan. De klep heeft slechts een lichte veerspanning die eenvoudig weg met de vingers geopend kan worden.

## Slide 105: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming voorzitterssysteem
Werken met 1 USB-stick
Elektronische klep reageert niet
Elektronische klep niet aangesloten
Stembusscanner niet verbonden
Fout bij activeren kaart
Stembusscanner reageert niet
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
Melding Remedie
Fout bij activeren kaart Kaart verwijderen en opnieuw proberen, blijft probleem bestaan  kaart in quarantaine en nieuwe kaart proberen. Zorg dat het lampje van de kaartlezer naar u toe staat als u deze activeert.
Stembusscanner niet verbonden automatisch klep losschroeven en USB-B connector aansluiten en voorzitterssysteem opnieuw opstarten
Stembusscanner reageert niet Voorzitterssysteem uitschakelen en opnieuw opstarten, blijft probleem bestaan assistentie roepen voor vervanging
Werken met 1 USB-stick Geen probleem, als tweede USB stick weer beschikbaar komt opnieuw insteken, dan zullen beide USB-sticks de inhoud synchroniseren
Elektronische klep niet aangesloten Controleren of de connectoren D2 en/of E2 van de x kabel goed in hun USB poort zijn gestoken
Elektronische klep reageert niet Druk de kleine reset knop in aan de linker kant bij de aansluitingen. Indien dit geen oplossing bied voorzitterssysteem uitschakelen en opnieuw opstarten, blijft probleem bestaan assistentie roepen voor vervanging.
De klep heeft slechts een lichte veerspanning die eenvoudig weg met de vingers geopend kan worden. Er zit ook een kleine reset knop op de klep om deze weer actief te maken.

## Slide 106: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Incident:
Kiezer meldt dat hij/zij niet tevreden is met welke lijst en of kandidaatkeuzes zijn afgedrukt. De stem is niet gescand.
Remedie:
Vraag de kiezer zijn stembiljet onleesbaar te vouwen
Neem het in en stempel het ongeldig
Neem de kaart in en activeer het nog eens
De kiezer mag het nog een keer proberen
Notes: .

## Slide 107: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Notes: Incident:
De kiezer heeft de kaart te vroeg verwijderd.
Remedie:
De kaart moet opnieuw ingestoken worden en de kiezer kan verder gaan.

## Slide 108: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Notes: Incident:
De kiezer heeft de kaart te vaak verwijderd.
Remedie:
De kiezer kan niet verdergaan met stemmen,
De voorzitter de pin code invoeren om de stemcomputer te deblokkeren

## Slide 109: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Notes: Dit is het scherm waar de voorzitter de pin code kan invoeren om de stemcomputer te deblokkeren.
De pin code staat op het formulier met de stembureau code en wachtwoord.
LET OP:
STEEK HET FORMULIER NA GEBRUIK WEER IN DE ENVELOP EN HOUDT HET UIT HET ZICHT VAN HET PUBLIEK

## Slide 110: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
STEMCOMPUTER OPNIEUW STARTEN
Notes: STAP 1: Zorg ervoor dat de stemcomputer uit staat
STAP 2: Ga naar het voorzitterssysteem om een van de twee USB-sticks voor te bereiden.

## Slide 111: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met tweede generatie systemen
STAP 3: Selecteer het icoontje linksonder
STAP 4: Wacht totdat het systeem aangeeft dat een USB stick verwijderd mag worden
STAP 5: Ga naar de stembus, open de klep, verwijder 1 USB-stick en sluit de klep
STAP 6: De stemming kan gewoon doorgaan: DWZ U KUNT DOORGAAN MET KAARTEN ACTIVEREN EN STEMBILJETTEN LATEN SCANNEN
STAP 7: Ga naar de stemcomputer die u wil opstarten, steek de USB stick in de stemcomputer en start op conform standaard werkwijze.
STAP 8: Ga terug naar de stembus, steek de USB-stick weer terug in de elektronische stembus en wacht tot het voorzitterssysteem aangeeft gereed te zijn

## Slide 112: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming stemcomputer
Notes: Deze slide alleen voor de gemeenten met eerste generatie systemen
STAP 3: Selecteer het icoontje linksonder
STAP 4: Wacht totdat het systeem aangeeft dat een USB stick verwijderd mag worden
STAP 5: Ga naar de stembus, open de klep, verwijder 1 USB-stick en sluit de klep
STAP 6: De stemming kan gewoon doorgaan: DWZ U KUNT DOORGAAN MET KAARTEN ACTIVEREN EN STEMBILJETTEN LATEN SCANNEN
STAP 7: Ga naar de stemcomputer die u wil opstarten, steek de USB stick in de stemcomputer en start op conform standaard werkwijze.
STAP 8: Ga terug naar de stembus, steek de USB-stick weer terug in de elektronische stembus en wacht tot het voorzitterssysteem aangeeft gereed te zijn

## Slide 113: Incidenten/afwijkingen tijdens stemming
Is geen passende remedie meteen duidelijk/effectief, dan controleren of (alle onderdelen van) het systeem compleet zijn en alle kabels goed zijn aangesloten  alle onderdelen loskoppelen, alles weer aansluiten en opnieuw starten
Meldt alle incidenten bij gemeentelijke coördinator elektronisch stemmen
Alle incidenten die niet zelf opgelost kunnen worden, melden bij helpdesk Smartmatic.
Indien het probleem niet telefonisch kan worden verholpen zal er een afspraak gemaakt worden voor een uitwisseling door een vervangend onderdeel
Notes: Stap 6:
voor voorzitterssystemen gebeurt dit binnen 30 minuten.
Voor stemcomputers gebeurt dit binnen 120 minuten

## Slide 114
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
  Afhandeling incidenten / problemen

## Slide 115
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
Praktisch deel
Afsluitend deel

## Slide 116: Oefenen
Opstarten stembureau
Kaarten activeren en stemmen
USB stick veilig verwijderen
Alarm veroorzaken en oplossen
Stembureau afsluiten en kerncijferrapporten afdrukken
Papierrol wisselen en papierstoring verhelpen

## Slide 117
Programma
Inleiding
Theoretisch deel
Praktisch deel
Afsluitend deel

## Slide 118: Doelstellingen van de training
Van elk onderdeel van het stemsysteem weten waarvoor het dient
Stembureaus inrichten en stemsystemen correct installeren
Proces van opstarten tot en met afsluiten beheersen
Weten wat te doen bij problemen en incidenten
Kennis en vertrouwen ontwikkelen in het systeem
Notes: Lijst afvinken of de beoogde doelstellingen zijn bereikt.

## Slide 119: Documentatie
Oefensoftware beknopte handleiding voorzitter A4
Voorzittershandleiding
Filmpje voor voorzitter (3 modules)
Filmpje voor kiezer

## Slide 120
Opleidingsmateriaal | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be) https://verkiezingen.fgov.be/medewerkers/opleidingsmateriaal

## Slide 121
Dank U
Q&A